Научно-производственное предприятие  «Магнито-Контакт» выпускает широкую номенклатуру оборудования, предназначенного для применения в системах охранной, охранно-пожарной сигнализаций,  системах автоматики, взрывозащищённые приборы и оборудование имеющие вид взрывозащиты "i" «Искробезопасная электрическая цепь».

Взрывозащищённые приборы и оборудование

Оповещатель световой взрывозащищённый ОС-12/В Аякс (маркировка1ExibIIBT4 Х)

Степень защиты оболочки ОС-12/В Аякс -  IР66 по ГОСТ 14254. Температура от минус 55оС до +70°С.

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26/В Аякс (маркировка 0ExiaIICT6 Х)

Извещатели ИО 102-26/В Аякс: исп.10,20,30,40 производятся в корпусах из пластика различных цветов; исп.210,220,230,240,250,251 производятся в корпусах из нержавейки. Степень защиты -  IР66 по ГОСТ 14254.

Извещатели ИО 102-26/В Аякс производятся с различными расстояниями срабатывания.

Датчик инерционный магнитоконтатный ДИМК/В (маркировка 0ExiaIICT6 Х)

Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-10/В (маркировка  1ExibIIBT6 Х). IР65 по ГОСТ 14254.

Извещатели ИП 103-10-А1/В (темп. сраб.  от 54°С до 65°С); ИП 103-10-А3/В (темп. сраб.  от 64°С до 76°С)

Извещатель пожарный ручной ИПР 514-2/В Культ, ИП 535/В Север (маркировка 0ExiаIICT6, 1ExibIIBT6 Х)

Устройства соединительные УСБ-Ех Север, УС-4-Ех (маркировка  0ExiaIICT6 Х).

УСБ-Ех количество гермовводов 2, 4, 6. УС-4-Ех количество гермовводов от 1 до 4. Защита -  IР65 по ГОСТ 14254.

Барьер искрозащиты шлейфа БИСШ   (маркировка [Exia]IIC/IIB)

Оборудование применяемое в промышленности и системах автоматики:

Сигнализатор газовый   С-ARTOL

Сигнализатор выдает извещения о тревоге при концентрации в воздухе горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) равного 10% НКРП (нижнего концентрационного предела распространения пламени). Для метана CH4 данный порог срабатывания соответствует объемной доле метана в воздухе равной 5000 ppm, что соответствует массовой концентрации метана в воздухе равной 3300мг/м3 (при Т=20°С, Р=101,3 кПа).

Клеммные колодки сигнализатора предназначены для подключения блока питания и:

- внешнего исполнительного устройства/манипулятора/клапана (для исп. 01М, 04М, 05М, 06М, 07М) 
-   шлейфа сигнализации (для исп. 03М, 05М, 06М, 07М). Сигнализатор газовый С-ARTOL исп.02 не имеет возможности подключения внешних исполнительных устройств и работает как сигнализатор.

Электропитание осуществляется от источника постоянного тока 12 В. Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254.

Датчик положения магнитогерконовый   МКМ-250-NO ARTOL

Степень защиты  оболочки -                           IP64 по ГОСТ 14254-96

Температура окружающей среды -                  от  минус 50°С до +85°С

Коммутируемая полная мощность не более - 500 ВА  (активная, индуктивная нагрузка)

Коммутируемое напряжение -                        24 ---  250 В   50/60Гц

Диапазон коммутируемых токов -                  0,01 --- 3А

Датчик положения магнитогерконовый   КМ-250  ARTOL

Степень защиты  оболочки - IP64  по ГОСТ 14254-96

Температура окружающей среды -                  от  минус 50°С до +85°С

Коммутируемая полная мощность не более – 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка)

Коммутируемое напряжение, В , 24 ---  250 переменного тока 50/60Гц

Диапазон коммутируемых токов, А,  0,01 --- 3

Исполнения:  КМ-250-NO ARTOL,  КМ-250-NC ARTOL, КМ-250-NO NC  ARTOL корпус  пластик (черный или белый), другие цвета по согласованию.

Исполнения:  КМ-250-NO ARTOLисп.100,  КМ-250-NC ARTOLисп.100, КМ-250-NO NC  ARTOL исп.100 корпуса из алюминия

Исполнения:  КМ-250-NO ARTOL исп.200,  КМ-250-NC ARTOL исп.200, КМ-250-NO NC  ARTOL исп200,  КМ-250-NO ARTOLисп.250,  КМ-250-NC ARTOL исп.250, КМ-250-NO NC  ARTOL исп.250, КМ-250-NO ARTOL исп.300,  КМ-250-NC ARTOL исп.300  корпуса из нержавейки.

Датчик положения магнитогерконовый  промышленный с различными расстояниями срабатывания

ARTOL-3; ARTOL-4; ARTOL-400

Корпуса датчиков:  ARTOL-3, ARTOL-4 изготовлены из пластика (черный или белый), другие цвета по согласованию;

ARTOL-400 изготовлены из нержавейки.

Датчик ARTOL-3 модификации: ARTOL-3 014, ARTOL-3 229,  ARTOL-3 324, ARTOL-3Р 003, ARTOL-3Р 551.

Датчик ARTOL-4 модификации: ARTOL-4 014, ARTOL-4 229,  ARTOL-4 324, ARTOL-3Р 551.

Датчик ARTOL-400 модификации: ARTOL-400 исп.00, ARTOL-400 исп.01.

Температура окружающей среды от минус 50оС до +85°С.  Степень защиты  IP68 по ГОСТ 14254-96.

Оборудование для систем пожарной сигнализации

Оповещатель охранно-пожарный ОЗ-12 Гром; ОЗ-24 Гром.

Степень защиты  IP54 по ГОСТ 14254-96.

Оповещатель световой ОС-12 Аякс. Степень защиты  IP66 по ГОСТ 14254-96.

Вся выпускаемая продукция сертифицирована на соответствие требованиям технических регламентов ТР ТС.

Предприятие разрабатывает датчики любых конфигураций по техническому заданию заказчика.

Более подробно с приборами и оборудованием можно ознакомиться на сайте:  http://www.m-kontakt.ru

# Text boxes

Датчики изготавливаются с различными расстояниями срабатывания.

Контакты  датчика на не магнитопроводных поверхностях:

- замыкаются на расстоянии 25 мм и менее,

- размыкаются на расстоянии  32 мм и более.

Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях:

- замыкаются на расстоянии 10 мм и менее,

- размыкаются на расстоянии 15 мм и более.

Корпус: пластик (черный или белый), другие цвета по согласованию.