Примеры схемы включения извещателя ИП 535-26 «СЕВЕР» в двухпроводный шлейф сигнализации прибора приемно-контрольного «СИГНАЛ-20» по варианту с нормально-разомкнутым контактом

При таком варианте включения извещателей необходимо:

- установить перемычку ХР2

- убрать перемычку ХР1

Rш и Rок  - шунтирующий и оконечный резисторы

Примеры схемы включения извещателя ИП 535-26 «СЕВЕР» в двухпроводный шлейф сигнализации прибора приемно-контрольного «СИГНАЛ-20» по варианту с нормально-замкнутым контактом

При таком варианте включения извещателей необходимо:

- установить перемычку ХР1

- убрать перемычку ХР2

Rш и Rок  - шунтирующий и оконечный резисторы

# Text boxes

Для одного извещателя в шлейфе

Для одного извещателя в шлейфе

Для нескольких извещателей в шлейфе

Для нескольких извещателей в шлейфе