Научно-производственное предприятие

«Магнито-Контакт»

ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ ИО 102-26 исп.250

Декларация о соответствии.

Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230    действителен с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-26 исп.250 предназначены для контроля положения дверных проемов на открытие, контроля положения перемещающихся

отдельных частей и механизмов при выполнении различных технологических процессов, а также в различных автоматических устройствах систем управления и охранной сигнализации, изготавливаемых для нужд народного хозяйства.

1.2.  Извещатель  ИО 102-26 исп.250 конструктивно состоит из двух отдельных блоков:

блока  датчика с магнитоуправляемым контактом на основе геркона (БМК)

блока датчика с постоянным магнитом (БПМ).

1.3. При приближении магнита к датчику происходит замыкание  контактов геркона, в момент, когда напряженность поля, создаваемого постоянным магнитом, становится равной напряженности поля срабатывания геркона.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Извещатели изготавливают в соответствии с таблицей 1                                       Таблица 1

| Номер исполнения, торговое название | Тип применяемого геркона | Длина выводов, мм Тип провода | Корпус, ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
| ИО 102-26 исп. 250 "Нержавейка-40" | Нормально разомкнутый | 1000*×ПВС 2×0.75** (двойная изоляция) Ø5,8мм | нержавейка, ПАШК 425119.064 ТУ. |
| ИО 102-26 исп. 250 "Нержавейка-100" | Нормально разомкнутый | 1000*×ПВС 2×0.75** (двойная изоляция) Ø5,8мм |  |

* Возможно изготовление извещателя с иной длиной вывода по согласованию с заказчиком

**Возможно изготовление извещателя с любым другим типом провода по согласованию с заказчиком

2.2. Расстояние срабатывания извещателей указано в таблице 2.   	                  Таблица 2

| ИО 102-26 исп. 250 «Нержавейка -40» | 40 мм и менее | 85 мм и более |
| --- | --- | --- |
| ИО 102-26 исп. 250 «Нержавейка -100» | 100 мм и менее | 140 мм и более |

Максимально допустимый допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм.

2.3. Для всех исполнений изделия

- Сопротивление изоляции между замкнутыми выводами датчика и корпусом, не менее: в нормальных климатических условиях  20 МОм, при повышенной относительной влажности 98% (с конденсацией влаги) при 35°С  1 Мом.

2.5. Электрические параметры извещателей представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Параметр | ИО 102-26 исп. 250 «Нержавейка -40» ИО 102-26 исп. 250 «Нержавейка -100» |
| --- | --- |
| Коммутируемый ток | до 2 А |
| Коммутируемое напряжение | до 300 В |
| Максимальная коммутируемая мощность | 30 Вт |
| Габаритные размеры и масса блока геркона | 150х50х50, 1,1 к г |
| Габаритные размеры и масса блока магнита | 40х80х160, 1,9 кг |
| Диапазон температур | от -40 до +50(С |
| Относительная влажность | влажность 98% при 35 (С |
| Сопротивление замкнутых контактов | 0,5 Ом |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96. | IP68 |

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект поставки извещателя входит:

- блок датчика                               - 1 шт.  - блок магнита                               - 1 шт.

- этикетка                                      - 1 экз. на 1 комплект.

## 5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Монтаж извещателя на охраняемом объекте производится по соответствующей нормативно-технической документации. Крепёжные болты М10.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель ИО 102-26 исп. 250 нержавейка _______, соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

____________                                                  ___________

Дата приемки                                                   Штамп ОТК

### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации извещателя - 3 года, после ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия изготовителя при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж.

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу "III" по ГОСТ 12.2.007.0-75.

8. ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО  НПП ''Магнито-контакт'' Россия, 390027, г.Рязань. ул. Новая 51В

Тел./Факс: (4912) 45-16-94. (4912) 45-37-88  http://www.m-kontakt.ru

# Text boxes

МЕ61

150

83

160

80

40

магнит

50

датчик

50

50

магнит

80

50

1600

А