Датчик положения магнитогерконовый КМ-250 «ARTOL»

Россия    390027  г. Рязань  ул. Новая 51В

Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88  http://www.m-kontakt.ru  e-mail: 451694@bk.ru, 451694@list.ru

Датчик предназначен  для коммутации цепей переменного тока  в системах автоматики, блокировки конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала путем коммутации цепей переменного тока. Конструктивное исполнение – 2-х блочный.

# ВНИМАНИЕ: Датчик предназначен для работы только в цепях переменного тока 50/60 Гц!

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ

Степень защиты  оболочки -                                IP64 по ГОСТ 14254-96

Температура окружающей среды -                     от  минус 50°С до +85°С

Коммутируемая полная мощность не более -    500 ВА  (активная, индуктивная нагрузка)

Коммутируемое напряжение -                             24 ---  250 В   50/60Гц

Диапазон коммутируемых токов -                       0,01 --- 3А

Наработка на отказ не менее -                             20 000 часов

Гарантийный срок эксплуатации – 2   года.

| ДАТЧИК МАГНИТ | КМ-250-NO «ARTOL» | КМ-250-NC «ARTOL» | КМ-250-NO-NC «ARTOL» |
| --- | --- | --- | --- |
| М- 025 | Контакты датчика замкнуты под действием магнита и разомкнуты при прекращении действия магнита. | Контакты датчика разомкнуты под действием магнита и замкнуты при прекращении действия магнита. | Контакты датчика переключены под действием магнита, переход в исходное состояние при прекращении действия магнита. |
|  | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - замыкаются на расстоянии 25 мм и менее, - размыкаются на расстоянии 55 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - замыкаются при расстоянии 13 мм и менее, - размыкаются на расстоянии 35 мм и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - размыкаются на расстоянии 20 мм и менее, - замыкаются на расстоянии 50 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - размыкаются при расстоянии 12 мм и менее, - замыкаются на расстоянии 25 мм и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - переключаются на расстоянии 20 мм и менее, - возврат обратно на расстоянии 50 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - переключаются на расстоянии 12 мм и менее, - возврат обратно на расстоянии 25 мм и более. |
| М- 030 | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - замыкаются на расстоянии 30 мм и менее, - размыкаются на расстоянии 60 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - замыкаются на расстоянии 20 мм и менее - размыкаются на расстоянии 40 мм и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - размыкаются на расстоянии 25 мм и менее, - замыкаются на расстоянии 55 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - размыкаются при расстоянии 15 мм и менее - замыкаются на расстоянии 35 мм и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - переключаются на расстоянии 25 мм и менее, - возврат обратно на расстоянии 55 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - переключаются на расстоянии 15 мм и менее, - возврат обратно на расстоянии 35 мм и более. |

Цвет корпуса черный или белый. Другие цвета корпуса по согласованию с заказчиком.

*другая длина вывода по согласованию с заказчиком

| ДАТЧИК МАГНИТ | КМ-250-NO «ARTOL» исп.100 | КМ-250-NC «ARTOL» исп.100 | КМ-250-NO-NC «ARTOL» исп.100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контакты датчика замкнуты под действием магнита и разомкнуты при прекращении действия магнита. | Контакты датчика разомкнуты под действием магнита и замкнуты при прекращении действия магнита. | Контакты датчика переключены под действием магнита, переход в исходное состояние при прекращении действия магнита. |
|  | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - замыкаются на расстоянии 35 мм и менее, - размыкаются на расстоянии 43 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - замыкаются на расстоянии 20 мм и менее - размыкаются на расстоянии 23 мм и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - размыкаются на расстоянии 35 мм и менее, - замыкаются на расстоянии 57 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - размыкаются при расстоянии 17 мм и менее - замыкаются на расстоянии 33 мм и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - переключаются на расстоянии 35 мм и менее, - возврат обратно на расстоянии 57 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - переключаются на расстоянии 17 мм и менее, - возврат обратно на расстоянии 33 мм и более. |

| ДАТЧИК МАГНИТ | КМ-250-NO «ARTOL» исп.200 | КМ-250-NC «ARTOL» исп.200 | КМ-250-NO-NC «ARTOL» исп.200 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контакты датчика замкнуты под действием магнита и разомкнуты при прекращении действия магнита. | Контакты датчика разомкнуты под действием магнита и замкнуты при прекращении действия магнита. | Контакты датчика переключены под действием магнита, переход в исходное состояние при прекращении действия магнита. |
|  | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - замыкаются на расстоянии 65 мм и менее, - размыкаются на расстоянии 73 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - замыкаются на расстоянии 55 мм и менее - размыкаются на расстоянии 65 мм и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - размыкаются на расстоянии 60 мм и менее, - замыкаются на расстоянии 90 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - размыкаются при расстоянии 55 мм и менее - замыкаются на расстоянии 70 мм и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - переключаются на расстоянии 60 мм и менее, - возврат обратно на расстоянии 90 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - переключаются на расстоянии 55 мм и менее, - возврат обратно на расстоянии 70 мм и более. |

| ДАТЧИК МАГНИТ | КМ-250-NO «ARTOL» исп.250 | КМ-250-NC «ARTOL» исп.250 | КМ-250-NO-NC «ARTOL» исп.250 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контакты датчика замкнуты под действием магнита и разомкнуты при прекращении действия магнита. | Контакты датчика разомкнуты под действием магнита и замкнуты при прекращении действия магнита. | Контакты датчика переключены под действием магнита, переход в исходное состояние при прекращении действия магнита. |
|  | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - замыкаются на расстоянии 130 мм и менее, - размыкаются на расстоянии 145 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - замыкаются на расстоянии 105 мм и менее - размыкаются на расстоянии 120 мм, и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - размыкаются на расстоянии 110 мм и менее, - замыкаются на расстоянии 150 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - размыкаются при расстоянии 90 мм и менее - замыкаются на расстоянии 125 мм, и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - переключаются на расстоянии 110 мм и менее, - возврат обратно на расстоянии 150 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - переключаются на расстоянии 90 мм и менее, - возврат обратно на расстоянии 125 мм и более. |

| ДАТЧИК МАГНИТ | КМ-250-NO «ARTOL» исп.300 | КМ-250-NC «ARTOL» исп.300 |
| --- | --- | --- |
|  | Контакты датчика замкнуты под действием магнита и разомкнуты при прекращении действия магнита. | Контакты датчика разомкнуты под действием магнита и замкнуты при прекращении действия магнита. |
|  | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - замыкаются на расстоянии 20 мм и менее, - размыкаются на расстоянии 35 мм и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - размыкаются на расстоянии 15 мм и менее, - замыкаются на расстоянии 30 мм и более. |

Для крепления датчика на магнитопроводящие поверхности применять уголки из не магнитоактивных материалов (например нержавейки).

* другие габаритные размеры и длина вывода возможны по согласованию с заказчиком

** по согласованию с заказчиком с торца датчика и магнита возможно изготовление шлица под отвертку

*** по заказу на корпусах датчика и магнита возможна

не полная резьба. (N- нет резьбы, L-есть резьба)

Адрес предприятия изготовителя:

Россия, 390027, г. Рязань. ул. Новая 51В

Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88 http://www.m-kontakt.ru;  e-mail:451694@bk.ru	, 451694@list.ru

# Text boxes

30±0,5

130±0,5

850*

Ø 4,5

115±0,2

Блок магнита

Блок датчика

Блок датчика

Блок магнита

Блок датчика

Блок магнита

Блок датчика

Блок магнита

Блок магнита

Блок датчика

**

**

*

*

*

*

N

N

L

L