Датчик положения магнитогерконовый

КМ-250-12А «ARTOL»  АТФЕ 425119.080 ТУ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчик положения (далее датчик)  КМ-250-12А «ARTOL» предназначен  для блокировки стальных ворот, дверей ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала путем коммутации цепей переменного тока; коммутации цепей переменного тока  в системах автоматики. Корпуса датчика и магнита изготовлены из металла.

ВНИМАНИЕ: Датчик предназначен для работы только в цепях переменного тока 50/60 Гц!

Производить монтаж датчика  при отключенном напряжении питания!

Работоспособность датчика не проверяется омметром путем поднесения или отнесения магнита!

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ

Длина вывода контакта – 1000* мм. без разделки

(* по согласованию с заказчиком возможно изготовление датчика  с другой длиной вывода)

Степень защиты  оболочки - IP64 по ГОСТ 14254-96

Коммутируемая полная мощность, не более 2,6 кВт  (активная, индуктивная нагрузка)

Коммутируемое напряжение, В:  24 ---  250 переменного тока 50/60Гц

Состояние контактов NO-NC датчика без воздействия магнита

Диапазон коммутируемых токов, А:  0,01 --- 12А

Наработка на отказ, тыс. час., не менее 20

Гарантийный срок эксплуатации – 2   года.

ДОПУСТИМЫЕМЫЕ  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация в диапазоне частот 10----150Гц

с ускорением  до 100 м/сек²  (10g)

Ударные нагрузки с ускорением до 147м/сек²  (15g)

Температура окружающей среды от  минус 50°С до +85°С

Относительная влажность с конденсацией влаги

до 100±2 % при температуре +35±2°С.

| датчик магнит | КМ-250-12А-NO «ARTOL» | КМ-250-12А-NC «ARTOL» | КМ-250-12А-NO-NC «ARTOL» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контакты датчика замкнуты под действием магнита и разомкнуты при прекращении действия магнита. | Контакты датчика разомкнуты под действием магнита и замкнуты при прекращении действия магнита. | Контакты датчика переключены под действием магнита, переход в исходное состояние при прекращении действия магнита. |
|  | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - размыкаются на расстоянии 60 мм и менее, - замыкаются на расстоянии 80 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - размыкаются при расстоянии 55 мм и менее - замыкаются на расстоянии 75 мм и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - размыкаются на расстоянии 60 мм и менее, - замыкаются на расстоянии 80 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - размыкаются при расстоянии 55 мм и менее - замыкаются на расстоянии 75 мм и более. | Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: - размыкаются на расстоянии 60 мм и менее, - замыкаются на расстоянии 80 мм и более. Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: - размыкаются при расстоянии 55 мм и менее - замыкаются на расстоянии 75 мм и более. |