# БЛОК  УПРАВЛЕНИЯ  ДОСТУПОМ «ДОГ»  ПАШК. 25723.001 ТУ

ПАСПОРТ

Блок управления доступом «ДОГ» (контроллер, управляемый ключами Touch Memory)  предназначен для управления доступом к объектам, путем переключения контактов реле, управляющих исполнительными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетами, шлагбаумами ),

а также для применения в других технологических процессах (включение – выключение различных установок и агрегатов). Блок управления позволяет коммутировать цепи до 220В переменного тока 5А или до 30В постоянного тока 8А (по согласованию с заказчиком возможна поставка с реле, коммутирующим цепи до 250В переменного тока 16А).

В памяти блока может храниться до 511 кодов ключей, один из них - "мастер ключ" - позволяющий заносить в память новые ключи и удалять ненужные.   Устройство является восстанавливаемым, контролируемым, обслуживаемым, многофункциональным.

Блок управления доступом ДОГ выпускается в 4-х исполнениях:

- в корпусе с зуммером

- в корпусе без зуммера

- без корпуса в виде платы с зуммером

- без корпуса в виде платы без зуммера

### ХАРАКТЕРИСТИКИ  БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

- Питание блока «ДОГ» от внешнего источника постоянного тока  с номинальным напряжением  (12 ± 2) В.

- Блок рассчитан на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 30 до плюс 50 оС.

- Ток потребления блока не более 100 мА (без тока потребления исполнительного устройства).

- Габаритные размеры: 84 х 61х 40 мм.

- Масса  - не более 150 г.

- Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, соответствует IP30 по гост 14254-96.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

Произведите монтаж блока согласно  рисунка 1.

Произведите первичное программирование блока, для этого установите перемычку  в положение 1-2 и подайте питание на блок.  Должны одновременно загореться красный и зеленый светодиоды. Далее замкните контакты кнопки открывания замка на время, достаточное для срабатывания  замка ( может выбираться от 2 до 120 секунд) . Это время будет сохранено контроллером блока. После этого кратковременно поднесите к считывателю ключ, который будет "мастером", должен раздаться  звуковой сигнал и загореться красный светодиод. Выключите питание и переставьте перемычку  в положение

2-3, включите питание, должен  мигать красный светодиод, сигнализирующий  что блок находится в режиме работа.

Для занесения новых ключей войдите в режим вторичного программирования из режима работа, для этого поднесите к считывателю мастер-ключ и удерживайте его до длинного звукового сигнала. Попеременное свечение красного и зеленого светодиодов указывает, что блок перешел в режим вторичного программирования.  Подносите к считывателю новые ключи, блок будет записывать их в память, подтверждая запись каждого нового ключа  двумя звуковыми сигналами. Когда память будет заполнена, раздастся 5 кратный звуковой сигнал. Для удаления ключа из памяти, в режиме вторичного программирования , поднесите к считывателю сначала удаляемый ключ, затем кратковременно - мастер ключ. Удаление подтверждается тройным звуковым сигналом.

Из памяти можно удалить и утерянный ключ, если известно, под каким номером он занесен в память. Сразу после перехода в режим вторичного программирования , контроллер "смотрит" на ячейку памяти номер один. Если теперь нажимать на кнопку открывания замка, указатель смещается на одну ячейку вверх при каждом нажатии. Установив таким способом нужный номер, можно кратковременно поднести мастер-ключ и стереть записанный там код. Для выхода из режима вторичного программирования  поднесите мастер-ключ к считывателю и удерживайте его до длинного звукового сигнала, должен начать мигать красный светодиод, сигнализирующий что блок находится в режиме работа.

Ключи, записанные в ячейки 504-511 выполняют специальную функцию блокирования. Дверь, запертая таким  ключом, может быть открыта также только специальным ключом (504-511). Для записи специальных ключей в режиме вторичного программирования нажмите и удерживайте более 5 секунд кнопку открывания замка. После короткого  и длинного звуковых сигналов можно прописывать специальные ключи.  При этом светятся красный и зеленый светодиоды. Возврат - также длительным удержанием нажатой кнопки.

(Для избежания нечаянного или несанкционированного  изменения первоначальных установок рекомендуется не пользоваться постоянно мастер - ключом, а хранить его отдельно, в недоступном для посторонних лиц месте)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки блока входит:

блок  управления доступом «ДОГ»   - 1 шт.          паспорт  - 1 шт.               индивидуальная упаковка   - 1 шт.

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

### При установке и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться  «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установку, снятие и ремонт блока производить при отключенном питании.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Блок управления доступом «ДОГ» заводской номер ___________________________ соответствует

конструкторской документации ПАШК. 425723.001  и признан годным для эксплуатации

штамп  ОТК                                       дата выпуска

Срок гарантийных обязательств 2 года.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя блока бесплатно. На блоки, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации гарантийные обязательства не распространяются.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ БЛОКА  ПРИ ЕГО ЗАКАЗЕ И В  ДРУГОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

«Блок управления доступом «ДОГ» ПАШК. 425723.001 ТУ»

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПП ''Магнито-контакт''

Россия, 390027, г.Рязань, ул. Новая 51В. Тел./факс: (4912) 45-16-94, (4912)45-37-88,(4912)210-215

http://www.m-kontakt.ryazan.ru      e-mail:adm@m-kontakt.ryazan.ru

# Text boxes

считыватель

Touch Memory

Блок питания 12 В

Внешний вид и схема внешних соединений блока управления доступом «ДОГ»

РИС. 1

выход реле

НР.       ОБЩ.      НЗ.

звуковой

пьезоизлучатель

БП

-  +

исполнительное

реле

Внешний вид и схема внешних соединений блока управления доступом «ДОГ»

РИС. 1

Кнопка открывания

замка

перемычка

красный светодиод

зеленый светодиод

БП

―   +