КОРОБКА  СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КВСК-Ex «СЕВЕР» ПАШК.685552.002 ТУ

Паспорт

1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт (далее - ПС) содержит технические данные, описание принципа работы коробки соединительной КВСК-Ex «СЕВЕР» (далее - коробки), а также сведения необходимые для его правильного монтажа и эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Коробка соединительная предназначена для соединения (разветвления) сигнальных кабелей, например в шлейфах пожарной или охранно-пожарной сигнализации, линиях связи и телекоммуникаций, цепях в системах управления и автоматики, а также подключения в шлейфы оконечных устройств, например датчиков сигнализации, абонентских устройств систем связи и т. п.

2.2. Область применения   взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования, расположенного во взрывоопасной зоне и связанного искробезопасными внешними цепями с электротехническими устройствами, установленными вне взрывоопасной зоны.

2.3.  Обозначение коробки соединительной при  заказе состоит из наименования изделия, кода заказа, обозначения ТУ. Код заказа определяет модификацию изделия и выбирается заказчиком согласно приложению В.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Маркировка взрывозащиты  по:

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998):  0ExiаIICT6

3.2. Максимальные входные искробезопасные параметры:

- напряжение Ui, В, не более 30;

- ток Ii, мА, не более, 100;

- мощность Pi, Вт, не более 1,2;

- внутренняя индуктивность Li, мкГн, не более 10;

- внутренняя емкость Ci, пФ, не более 50;

3.3. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96,  IP55;

3.4. Переходное сопротивление двух контактов, Ом, не более 0,3;

3.5. Диапазон рабочих температур, °С -55 … 60;

3.6. Максимальная относительная влажность воздуха, при t +40°С, %, не более 93;

3.7. Масса, кг, не более 0,5;

3.8. Габаритные размеры коробки соединительной приведены в приложении А;

3.9. Средний срок службы коробки соединительной, лет, не менее 10.

3.10 Диаметр подключаемых проводников клемник РМ2 до 4 мм2 (AWG 22-10), клемник Т31 до 2,5мм2 (AWG 22-14) . Тип клеммников, диаметр подключаемого кабеля и выбираются исходя из потребностей заказчика, согласно приложению В. Электрические связи между клеммниками представлены в приложении Б.

Коробка имеет защиту от вскрытия с выводом контактов датчика на отдельный клеммник.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект поставки изделия входит:

- коробка соединительная             - 1 шт;

- паспорт                                         - 1 шт;

- индивидуальная упаковка          - 1 шт.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

5.1. Конструктивно коробка соединительная выполнена в корпусе из антистатичного пластика с сопротивлением  изоляции материала оболочки менее 109 Ом.

Корпус изделия может быть:

-  оборудован герметичными кабельными вводами  количеством 8 шт. с диаметром подключаемого кабеля от 9 до 17 мм*

(*- по согласованию с заказчиком изделие может поставляться с кабельными вводами с диаметром подключаемого кабеля от 9 до 14 мм; от 14 до 17 мм).

-  оборудован металлическими вводными муфтами ВМ для металлорукавов марок МРПИ, МРН, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ .

Муфтой ВМ-15 с вводной резьбой  ½” (условный проход металлорукава 15 мм)

Муфтой ВМ-20 с вводной резьбой  ¾” (условный проход металлорукава 20 мм).

Установочные размеры устройства соединительного приведены в приложении А. Внутри корпуса изделия установлена печатная плата, на которой расположены винтовые клеммники для подключения соединяемых проводников.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ.

6.1 Взрывозащищенность коробки соединительной КВСК-Ех обеспечивается видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i" по ГОСТ Р 50330.10-99 (МЭК 60079-11-99), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999)  и выполнением их конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998)

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

7.1. Коробки соединительные должны применяться с сертифицированными в установленном порядке искробезопасными источниками электропитания, имеющими искробезопасные электрические цепи уровня «ia», удовлетворяющими требованиям п. 12.2.5 ГОСТ Р 51330.13-99  ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996).

7.2. При монтаже  необходимо руководствоваться настоящим паспортом, а также следующими документами: "Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74/ММ СС", "Правилами устройства электроустановок" (гл. 7.3 ПУЭ), а также главой 33.3 ПТЭ и ПТБ (Электроустановки во взрывоопасных зонах), другими действующими нормативными документами.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

8.1. Выкрутить крепежные болты крышки, снять крышку.

8.2. Проверить надежность крепления кабельных вводов и удостовериться в наличии резиновых уплотнителей.

8.3. Завести кабель через кабельный ввод. Надежно закрепить внутри кабельного ввода. Для обеспечения герметичности необходимо плотно зафиксировать уплотнительное кольцо кабельного ввода. Освободить изолированные жилы кабеля от внешней изоляции обрезать концы внутренней изоляции на длину 5..8 мм. Подсоединить жилы кабеля к зажимам клеммной колодки. Надеть крышку, закрутить крепежные болты.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

9.1. При обслуживании системы, в состав которой входит коробка регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев, следует проверить целостность кабельных вводов, подведенных проводников и корпуса коробки. Ремонт коробки силами потребителя, а также силами организации производившей монтаж ЗАПРЕЩЕН.

9.2. Во избежание накопления опасных электростатических зарядов на поверхности корпуса ЗАПРЕЩАЕТСЯ протирать и чистить его на месте установки, а также подвергать воздействию вентилируемой струи воздуха с частицами пыли, способными электризовать наружную поверхность.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

10.1. Коробки соединительные транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

10.2. Коробки соединительные должны храниться в складских помещениях потребителя и поставщика как в транспортной таре, с укладкой в штабелях до 5 ящиков по высоте, так в индивидуальной упаковке - на стеллажах. Воздух в помещениях не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Коробка соединительная КВСК-Ех «СЕВЕР»  _______________________________  соответствует техническим условиям  ПАШК. 685552.002 ТУ и признано годным для эксплуатации.

____________        _______________        ___________

Дата приемки        Серийный номер         Штамп ОТК

14. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ПАШК.685552.002 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

15.1. Рекламации на устройства соединительные, в которых в течение гарантийного срока эксплуатации и хранения выявлено несоответствие требованиям технических условий, оформляются актом и направляются по адресу: ООО НПП «Магнито-контакт» Россия, 390037, г. Рязань. ул. Новая 51В

Тел./Факс: (4912) 45-16-94. (4912) 21-02-15  e-mail: 451694@mail.ru

15.2. Рекламации на устройства соединительные, дефекты которых вызваны нарушением правил эксплуатации, транспортирования и хранения не принимаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБКИ КВСК-Ех

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ НА ПЛАТЕ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОПИСАНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ

Примеры заказа:

КВСК-Ех «СЕВЕР» ПЛ.8.ПС.9-14.Т31. При таком коде заказа потребителю будет поставлена

коробка в корпусе из полистирола с количеством кабельных вводов 8, диаметром подключаемого кабеля

9-14мм, с клемниками Т31.

КВСК-Ех «СЕВЕР» ПЛ.4.ПС.14-17.РМ2. При таком коде заказа потребителю будет поставлена коробка в корпусе из полистирола с количеством кабельных вводов 4, диаметром подключаемого кабеля 14-17мм, с клемниками РМ2.

КВСК-Ех «СЕВЕР» ПЛ.8.ВМ15.РМ2. При таком коде заказа потребителю будет поставлена коробка в корпусе из полистирола с вводными муфтами  ВМ 15 для металлорукава в количестве 8 шт,  с клемниками РМ2.

КВСК-Ех «СЕВЕР» ПЛ.8.ПС.14-17.РМ2. При таком коде заказа потребителю будет поставлена коробка в корпусе из полистирола с количеством кабельных вводов 8, диаметром подключаемого кабеля

14-17мм, с клемниками РМ2.